3 ESO - Pràctiques de Relació de Transmissió:

Noms: Tino i Pablo

- POLITGES

( Amb les peces de Lego que et donen fes els muntatges, tal i com indiquen els dibuixos, i troba el que et demanen).

1.1 Politja Gran - Politja Petita

Politja gran = Roda 1	Politja petita = Roda 2

  - Mesura el diàmetre de cada politja en mm.

D1 = 34 mm			D2 = 23 mm

  - Troba la relació de transmissió d’aquest mecanisme segons la fórmula:

1,47

  - Quin tipus de mecanisme és i per què?

Multiplicador, perquè en aquest cas la velocitat de la politja conduïda és major a la velocitat de la politja motriu.

1.2 Politja petita – Politja gran

Agafa el mecanisme i ara anomena roda 1 a la petita i roda 2 a la gran.

a) Què valen ara D1 i D2 ?		D1 = 23		D2 = 34

b) Troba la nova relació de transmissió:

0,67

  - Quin tipus de mecanisme és i per què?

Reductor, perquè la velocitat de la politja conduïda es menor que la velocitat de la politja motriu.

1.3 Tren Compost de politges

Ara faràs el muntatge de 4 politges acoblades per dos eixos paral·lels, tal i com indica el dibuix.

D1 = D3 = 34

D2 = D4 = 23

a) Troba la relació de transmissió total del mecanisme:

34/23 ·  34/23 = 2,16

b) De quin mecanisme es tracta? Per què?

De transmissió, perquè permet la transmissió de moviment entre les politges.

CONCLUSIÓ: quan en un mecanisme de transmissió la politja acoblada de dos eixos paral·lels és major que 1, aquest serà multiplicador i farà augmentar la velocitat de gir. Per contra, quan en un mecanisme de transmissió la politja acoblada de dos eixos paral·lels és menor que 1, aquest serà reductor i farà reduir la velocitat de gir.

- ENGRANATGES

( Utilitzant la mateixa base Lego i les 5 rodes dentades que et donen fes els muntatges que es veuen als dibuixos i troba el què et demanen).

2.1 Roda gran – Roda petita

Roda gran  Z1 = 35	Roda petita   Z2 = 20

- Fes-lo girar i conta quantes voltes dóna la petita per cada volta que dóna la roda gran.

1 volta de la gran (2 voltes de la petita

- Troba la relació de transmissió de l’engranatge:

175

- Quin tipus de mecanisme és ? Per què?

És multiplicador, perquè fa augmentar la velocitat.

2.2 Roda petita – Roda gran

Agafa aquest mateix mecanisme i ara anomena roda 1 a la petita i roda 2 a la gran.

a) Què valen ara Z1 i Z2? 		Z1 = 20		Z2 = 35

b) Troba la nova relació de transmissió:

0,57

- Quin tipus de mecanisme és? Per què?

Reductor perquè la roda petita disminueix la velocitat a la roda gran.

2.3 Tren Compost d’engranatges

Utilitzant les quatre rodes dentades que et donen ( totes diferents) fes el següent muntatge:

Roda 1  Z1 = 20	Roda 2  Z2 = 35

Roda 3  Z3 = 18 mm	Roda 4  Z4 = 11 mm

a ) Troba la relació de transmissió del tren d’engranatges:

3,5/2 ·1,8/1= 2,85

b) De quin mecanisme es tracta ? Per què?

2.4.Canvi de pla de rotació

Ara utilitzareu la roda catalina ( roda dentada amb els dents perpendiculars) i l’engranareu amb la roda dentada 2, tal i com indica el dibuix.

Roda dentada Z1 = 20 mm 	Roda catalina Z2 = 18mm

- Troba la relació de transmissió:

1,11 mm

- Què aconseguim amb aquest mecanisme ?

- ALTRES MECANISMES

3.1 Cargol sense fi – Roda Dentada

Munta la figura del dibuix, posant el cargol sense fi per sobre de la roda dentada de 40 dents, i amb els seus eixos creuats.

- Quantes voltes ha de donar el cargol sense fi per què la roda dentada doni una volta sencera?

- Si  teniu en compte que el cargol sense fi és l’element motriu, aquest mecanisme és multiplicador o reductor ? Per què?

3.2 Pinyó – Cremallera

Munta la figura del dibuix, utilitzant la roda dentada de 16 dents ( pinyó ).

- Per cada volta que gira la roda dentada ( pinyó ), quants cm avança la cremallera ?

- En aquest mecanisme, hi ha transmissió o transformació del moviment? Per què?

- Saps alguna aplicació real d’aquest mecanisme ?

- REPTES

Amb el material que tens i pensant en tot el que has fet a les pràctiques anteriors:

4.1 Munta i dibuixa amb planta un mecanisme que augmenti al màxim la velocitat utilitzant totes les rodes dentades i les politges. Recorda que sempre cal indicar quina és la roda motriu (roda 1). Has de calcular també la relació de transmissió total (it = i1→8).

4.2 Dibuixa amb planta  un mecanisme que redueixi la velocitat inicial al màxim, utilitzant tots els mecanismes (engranatges, politges, roda catalina, cargol sense fi i cremallera). Calcula també la relació de transmissió total (it). Recorda que sempre cal indicar quina és la roda motriu (roda 1).